海南省道路运输车辆综合性能检验机构能力评审表

机构名称：

机构地址：

评审组长：

评审人员：

评审日期：

海南省道路运输局制

海南省道路运输车辆综合性能检验机构能力评审表

| 序号 | 项 目 | 评审要求 | 评审记录 | 评审 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 服务功能 | 1.接受委托，对道路运输车辆技术状况及性能进行检验和评定。 2.接受委托，对车辆维修竣工质量进行检验。 3.接受交通运输、公安、生态环境等部门和机构的委托，依据相关标准对车辆进行规定项目的检验与核查。 |  |  |
| 二 | 管理要求 |
| 1 | 组织 | 1.道路运输车辆综合性能检验机构（简称综检机构）应有明确的法律地位，不具备法人资格的综检机构应经所在法人单位授权。 2.综检机构应建立完善的组织机构,应有与从事检验活动相适应的管理人员和专业技术人员，岗位设置应符合（三）技术能力要求中的（1-9）项。 |  |  |
| 2 | 管理体系 | 1.综检机构应建立与其承担的检验工作相适应的管理体系，并持续保证其公正性、独立性。管理体系文件应符合计量认证的相关规定。 2.管理体系文件包括以下内部文件和外来文件： a) 内部文件至少应包括：质量手册、程序文件、作业指导书以及相关的制度、守则、服务公约等； b) 外来文件应包括：相关的法律、法规、规章、标准和规范等。 |  |  |
| 3 | 文件控制 | 1.综检机构应建立并保持管理体系文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等控制程序，管理体系文件应由综检机构最高管理者批准后使用，并通过适当的标识确保其现行有效。 2.管理体系文件应传达至有关人员，并被其获取、理解和执行。 3.管理体系文件的修改、变更应经过最高管理者的批准，并确保所有已发放使用的受控文件被替换。 4.管理体系文件应存档，并规定不同文件的保存期限。 |  |  |
| 4 | 服务 | 1.综检机构应通过适当的方式，公示检验标准、检验项目或参数、收费标准、检验流程、服务承诺、投诉监督方式以及检验人员照片、岗位职责等信息。 2.综检机构出具的检验报告应采用规范的格式。 3.综检机构应征求客户意见，持续改进服务质量。 |  |  |
| 5 | 申诉和投诉 | 1.综检机构应制定处理申诉和投诉的程序文件，并有效实施。 2.申诉和投诉处理程序应包括责任部门、处理程序、受理范围、受理期限和责任等内容。 |  |  |
| 6 | 纠正措施、预防措施及改进 | 综检机构应制定纠正和预防事故和差错的程序文件，并有效实施。程序文件应包括责任部门、责任人、处理程序、纠正和预防措施、不良后果挽回和客户损失补偿以及处理结果跟踪。 |  |  |
| 7 | 记录、报告 | 1.综检机构应制定记录、报告的程序文件，包括管理记录、技术记录和结果报告等。管理记录应包括来自内部质量管理的过程记录等；技术记录和结果报告应包括检验过程记录、检验报告、检验结果统计和分析报告等。 2.记录、报告应符合相关法律、法规、规章和标准的要求，包含的信息齐全准确，使用的文字、符号、计量单位、结论用语规范，并由相关人员签字确认。 3.记录、报告应以便于存取的方式保存在安全的环境中，检验记录、报告的保存期限不少于6年，其他记录的保存期限为6年。 |  |  |
| 8 | 内部审核和管理评审 | 1.综检机构应制定程序文件，并定期对管理体系运行进行内部审核和管理评审，保证管理体系有效运行，并持续改进。 2.综检机构应定期对检验工作进行内部审核和管理评审，内部审核每年1次，管理评审12个月1次，内部审核和管理评审应覆盖管理体系的全部要素和所有活动。 |  |  |
| 三 | 技术能力要求 |
| 1 | 人员基本要求 | 1.综检机构应有机构负责人、技术负责人、质量负责人、授权签字人、网络管理员、仪器设备管理员、档案管理员，以及引车员、外观检验员、底盘检验员、尾气检验员、登录员等检验人员。技术负责人与质量负责人不应相互兼任。 2.综检机构应建立人员培训制度，并有效实施。 3.综检机构的从业人员应通过专业培训，并在考试合格后，方可上岗。 4.检验员数量应满足：1条检测线不少于8人，每增加1条检测线，增加人员数不少于4人。 |  |  |
| 2 | 机构负责人 | 1.熟悉国家、行业、地方有关汽车检验的法律、法规、规章和标准。 2.熟悉汽车检验业务，具备经营管理能力。 |  |  |
| 3 | 技术负责人 | 1. 具有理工科类专业的大专（含）以上学历、中级（含）以上专业技术职称或职业水平（含技师）或同等能力。 注：同等能力可视为具有“博士研究生毕业，从事相关专业检验检测工作1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测工作3年及以上；大学本科毕业，从事相关专业检验检测工作5年及以上；大学专科毕业，从事相关专业检验检测工作8年及以上”，以下同。 2.掌握汽车理论和汽车构造知识，有三年以上的汽车维修或检测工作经历。 3.掌握国家、行业、地方的汽车维修、检测的法律、法规、规章和相关标准。 4.掌握汽车检测设备的性能，具有检测设备计量检定、校准知识以及分析测量误差的能力。 |  |  |
| 4 | 质量负责人 | 1.具有大专（含）以上学历、中级（含）以上专业技术职称或职业水平（含技师）或同等能力。 2. 掌握汽车理论和汽车构造知识，有三年以上的汽车维修或检测工作经历。 3.掌握国家、行业、地方的汽车维修检测法律、法规、规章及相关标准。 4.掌握质量管理体系和检验检测机构资质认定的要求。 |  |  |
| 5 | 授权签字人 | 1.具备技术负责人规定的资格条件。 2.掌握质量管理体系和检验检测机构资质认定的要求。 3.熟悉报告审核签发程序，经考核合格。 |  |  |
| 6 | 网络管理员 | 1.具有中专（含技校）以上学历，经过计算机相关专业培训。 2.了解汽车检测标准，熟悉计算机控制系统及网络维护要求。 |  |  |
| 7 | 仪器设备管理员 | 1.具有理工类专业中专（含技校）以上学历。 2.了解汽车构造和原理。 3.掌握检测仪器设备的结构、原理、性能和使用方法，具备仪器设备计量检定和管理知识，能对检测仪器设备进行维护和校准。 |  |  |
| 8 | 档案管理员 | 1.具有高中（含技校）以上学历，熟悉档案管理、保密法规和综检机构管理工作程序。 2.熟悉综检机构管理体系文件及其运行记录、报告等资料的管理。 |  |  |
| 9 | 检验员 | 1.具有高中（含技校）以上学历，了解汽车的构造和原理。 2.了解所在工位仪器、设备的构造、原理、性能和使用方法。 3.掌握检测标准，熟练掌握检测操作规程，能进行数据处理工作。 4.熟悉汽车综合性能检测工艺流程，具有计算机操作的基本知识。 5.引车员还应持有与承检车型相适应的有效机动车驾驶证，具有3年以上驾驶经历。 6.外观检验员、底盘检验员和尾气检验员还应具备汽车维修或检测工作1年以上经历，熟练掌握检测标准所规定的检验项目及方法，并具备正确评判的能力。 7.登录员还应具备熟练操作和使用计算机的能力。 |  |  |
| 10 | 检测项目或参数 | 综检机构应具备GB 38900及交办运[2020]67号文件规定的检验项目或参数的能力。 |  |  |
| 11 | 检测仪器设备 | 1.综检机构应配备与承检车型、检验项目或参数相适应的检验仪器设备。 2.综检机构配备的检验仪器设备应符合相关标准要求，并按法定的周期进行计量检定或校准，且在有效期内使用。 3.检测线内以及部分检测线外的仪器设备应具备计算机联网检验功能，并实现自动检验。仪器设备配备应符合（五）仪器设备配备及要求的（1-8）项。 4.检测线内设备的承载质量和检测范围应与承检车辆相适应。 |  |  |
| 12 | 计算机控制系统 | 1.控制系统应具有车辆信息登录、调度、数据采集及处理、传输与保存、报告生成、信息数据查询与统计等功能。 2.控制系统应具有承检车型及其发动机的数据库。 3.控制系统不应改变联网检验仪器设备的结构、原理、分辨力、测量结果有效位数和检验数据，检验参数的采集、处理、判定以及数据修约应符合相关规定。 4.控制系统应具有人工检验项目和未能联网的仪器设备的检验结果录入功能。 5.控制系统应设置检验标准、系统参数的访问权限，并生成操作日志。 6.控制系统应能实现信息共享，并能实时、准确传输车辆检验的相关数据和信息。 7.控制系统应具有异常检测数据报警功能。 8.控制系统的其他要求应符合JT/T 478的相关规定。 |  |  |
| 四 | 场地和设施要求 |
| 1 | 基本要求 | 1.综检机构应合理规划和设置检测车间（含外检）、检测线、检测工位、停车场、试车道路和业务厅等设施，并与检验能力相适应。 2.综检机构应配备消防设施和设备。 3.综检机构的供电设施应符合GB 50055的相关规定。 4.综检机构建筑物的防雷措施、防雷装置应符合GB 50057的有关规定。 5.检测线地沟的长度应与承检车型相适应。地沟应设置通行通道及照明装置。地沟边缘应设置防止车辆跌入地沟的安全防护装置。 |  |  |
| 2 | 检测车间 | 1.检测车间的长度、宽度和高度应适应承检车型检测的需要，并方便承检车辆进入和驶出。 2.检测车间应通风、防雨，并设置排（换）气装置和排水装置，并有温度、湿度、大气压力测量装置。 3.检测车间路面的承载能力应适应承检车型的轴荷要求，行车路面纵向和横向坡度应不大于0.1%，平整度应不大于2.0‰。在滚筒反力式制动检验台工位前、后，对于10t（含）以上级检测线6m内和3t级检测线3m内的行车地面，其附着系数应不低于0.7，平板式制动检验台工位除外。 4.检测车间内的采光和照明应符合GB50033和GB 50034的有关规定。 |  |  |
| 3 | 检测线 | 1.检测线应布置在检测车间内，并按检验流程合理分布。 2.检测线出入口应设引车道和必要的交通标志以及安全防护装置等。 |  |  |
| 4 | 停车场和试车道 | 1.停车场的面积应与检测业务量相适应，不得与试车道路和行车道路等设施共用。 2.试车道路的承载能力应适应承检车型的轴荷要求，试验车道应铺设平坦、硬实的水泥或沥青路面并设有规范的交通标志标线，路面附着系数应不小于0.7。试验车道宽度应不小于6m，纵向坡度在任意50m长度范围内应不大于1.0%，横向坡度应不大于3.0%。大型车辆试验车道应不小于100m，小型车辆试验车道应不小于80m。 3.用于驻车制动性能检验的驻车坡道，坡度分别为15%和20%，坡道的长度应当比承检车型的最大轴距长1m，宽度应当比承检车型的最大宽度宽1m。采用符合规定的驻车制动检测设备检验时，可不构建驻车坡道。 |  |  |
| 五 | 仪器设备配备及要求 |
| 1 | 轴（轮）重仪 | 符合JT/T 1279和JJG 1014的规定。 |  |  |
| 2 | 外廓尺寸检测仪（适用时） | 符合JT/T 1012和JJF 1749的规定。 |  |  |
| 3 | 滚筒反力式制动检验台或平板式制动检验台 | 1.滚筒反力式制动检验台符合GB/T 13564和JJG 906的规定； 平板式制动检验台符合GB/T 28529 和JJG 1020的规定。 2.用于检验多轴及并装轴车辆的制动台应符合：当滚筒直径为245mm，中心距为460mm，主、副滚筒高差为30mm时，副滚筒上母线与地面水平面的高度差为mm。当滚筒中心距增大或减小10mm，副滚筒上母线与地面水平面的高度差相应增大或减小2mm，当主、副滚筒高差减小10mm，副滚筒上母线与地面水平面的高度差相应增大4mm。 3.各滚筒上母线应保持水平，同轴滚筒上母线两端点间的高度差不大于±3mm（每滚筒两个测量端点）。 4.多轴及并装轴车辆的轮（轴）质量应分别采用独立式轮重仪和复合式轴重仪测取，轮（轴）重仪的示值为质量，单位为公斤（kg）。 5.采集左、右车轮的制动全过程数据时，采样周期为10ms。在非停机保护状态下，采样时间不少于3s。 6.左、右滚筒的停机保护应能保证测取到被检车轮最大制动力。由第三滚筒控制时，轮胎线速度相对于滚筒设计线速度降低25%～35%应停机保护。 7.滚筒表面附着系数不低于0.75，台架前、后地面应做提高附着系数的处理。 8.左、右滚筒的驱动电机应分时启动，时间间隔不小于1s。 9.对于全时四驱的车辆，采用滚筒反力式制动检验台检验时，可在台架前、后加装自由滚筒。滚筒应经过提高表面附着系数处理，宜具有自动锁止和释放功能以适用于非全时四驱车辆的检测。 |  |  |
| 4 | 侧滑检验台 | 1.符合JT/T 507和JJG 908的规定。 2.采用适用于单、双转向桥的双板联动侧滑检验台检验，侧滑检验台宜具有轮胎侧向力释放功能。 3.滑板应保持水平，两滑板各点间的高度差应不大于±5mm。 |  |  |
| 5 | 转向盘自由转动量检测仪 | 符合JJF 1196的规定。 |  |  |
| 6 | 机动车前照灯检测仪 | 符合JT/T 508和JJG745的规定。 采用具有发光强度检测功能的前照灯检验仪检验。 2.采用自动式前照灯检测仪时，导轨运行平面的水平度应不大于±2mm/m。 |  |  |
| 7 | 各种辅助设备 | 应包括制动踏板力计、驻车制动操纵力计、钢卷尺、钢直尺（1.5m）、轮胎花纹深度尺、轮胎气压表、检验锤、手电筒、铅垂、金属探伤仪、油漆层微量厚度检验仪、内窥镜、客车通道引导测量装置、逆反系数测试仪、秒表、透光率计等。 |  |  |
| 8 | 汽车悬架转向系间隙检查仪 | 符合JT/T 633的规定，具备前、后、左、右四个方向移动功能。 |  |  |
| 9 | 便携式制动性能检测仪 | 符合GB/T 28945和JJF 1168的规定。 |  |  |
| 六 | 技术标准资料 |
| 1 | GB 1589 汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值 |  |  |
| 2 | GB/T 17993 汽车综合性能检验机构能力的通用要求 |  |  |
| 3 | GB 7258 机动车安全运行技术条件 |  |  |
| 4 | GB 38900 机动车安全技术检验项目和方法 |  |  |
| 5 | GB 18285汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法） |  |  |
| 6 | GB 3847柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法） |  |  |
| 7 | JT/T325营运客车类型划分及等级评定 |  |  |
| 8 | GB/T18344汽车维护、检测、诊断技术规范 |  |  |
| 9 | JT/T1094 营运客车安全技术条件 |  |  |
| 10 | JT/T 794 道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求 |  |  |
| 11 | GB 13392 道路运输危险货物车辆标志 |  |  |
| 12 | GB 20300 道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 |  |  |
| 13 | GB/T19056 汽车行驶记录仪 |  |  |
| 14 | JT/T1178.1-2018营运货车安全技术条件 第1部分：载货汽车 |  |  |
| 15 | JT/T1178.2-2018营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 |  |  |
| 16 | 道路运输车辆达标核查工作规范（交办运[2021]4号） |  |  |

填表说明：1.评审表的项目和评审要求是依据GB/T17993和GB38900等相关标准制定的。其他未尽事宜，应按照GB/T 17993和GB 38900的要求执行。

2.评审表的项目如满足评审要求，评审结果栏应填写“符合”，否则填写“不符合”，并把不符合评审要求的内容填写在评审记录栏中。

3.从事道路运输车辆综合性能检验的检测机构的能力应当满足评审表的要求。