附件：

海南邮轮港口中资方便旗邮轮

海上游疫情防控和安全运营风险评估导则

（第一版）

2021年8月

目   录

第1章 通则	1

第1节 概述	1

第2节 适用范围	1

第3节 编写依据	1

第4节 评估流程	2

第2章 船舶安全	5

第1节 一般要求	5

第2节 稳性	5

第3节 事故后自存和撤离	6

第4节 替代设计	7

第3章 防疫安全	8

第1节 一般要求	8

第2节 船舶防疫	8

第3节 船舱空气监测	20

第4章 环境保护	21

第1节 一般要求	22

第2节 防止生态环境敏感区污染	22

第5章 安全管理	24

第1节 岸上措施	24

第2节 船上措施	24

第3节 应急响应	25

附件	26

第1章 通则

## 第1节 概述

1.1.1 本导则旨在为拟从事海上游的邮轮安全评估提供依据，以保障开展该业务船舶的航行安全、防疫安全及海洋环境安全。

1.1.2 考虑到邮轮乘客及船员数量较多、南海航行安全风险影响因素复杂、海洋环境特殊，本导则旨在通过制定相适应的安全和环境评估标准，达到提高海上游船舶的安全和环境保护水平的目的，引领行业高质量发展。

## 第2节 适用范围

1.2.1 本导则适用于依托海南三亚、海口邮轮母港并在南海海域开展海上游业务的邮轮。

## 第3节 编写依据

1.3.1 本导则编写时依据的文件如下：

（1）交通运输部《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南》（第五版）；

（2）交通运输部海事局《舶舶船员新冠肺炎疫情防控操作指南》（V7.0）；

（3）交通运输部《国际航行海船法定检验技术规则（2008）》、《国际航行海船法定检验技术规则（2014）》及2019修改通报、《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》；

（4）中国船级社《钢质海船入级规范》、《国内航行海船建造规范》、《邮轮规范》；

（5）中国船级社《船舶防疫安全指南》、《船舱空气质量和生物危害因素监测与评价指南》；

（6）中国建材市场协会、中国健康管理协会《船舱生物气溶胶粒子浓度在线监测技术要求》；

（7）现行的国际公约、规则等。

## 第4节 评估流程

1.4.1 一般规定

1.4.1.1邮轮应满足本导则制定的安全和环境评估标准，并委托第三方机构实施评估，满意后签发《海南邮轮港口中资方便旗邮轮海上游疫情防控和安全运营风险评估符合证明》（以下简称“符合证明”）。符合证明样本见附件1。

1.4.1.2 接受评估的船舶应提交1.4.2规定的图纸资料。

1.4.1.3 图纸和资料审查满意后，船舶应接受现场评估检查。

1.4.1.4 现场评估检查满意后，委托机构将签发符合证明。

1.4.2 图纸资料

1.4.2.1 应将下列图纸资料提交评估：

（1）总布置图；

（2）稳性手册；

（3）破损稳性计算书；

（4）破损控制图；

（5）破损控制手册；

（6）救生设备布置图；

（7）临时安全区域布置图含说明（如适用）；

（8）防止油污水、生活污水、灰水、开式废气清洗系统洗涤水（如有），废弃物和垃圾排放入海的说明文件（一般需包括相关管路系统图、存储舱柜、设施和处所相关布置、存储舱柜容积计算等）；

（9）其他必要的图纸资料；

（10）船舱空气质量和生物危害因素监测设备；

如需进行第3章3.2.2要求的检查，还应提交以下防疫安全相关的全船或局部图纸资料：

（11）防疫安全控制图，图中应标明船名及：

① 全船舱室划分和名称，各舱室和甲板出入通道等；

② 居住区、隔离房/隔离区和临时缓冲区域的划分；

③ 防疫物资储备舱室；

④ 空调通风系统的进风/出风口和服务于每一区域通风机识别号码的细目（采用防火控制图的同类符号表示）

⑤ 气压差和空气流向（如有）；

⑥舱室空调系统独立回风能力（如具备）；

⑦收集医疗废物和隔离区垃圾的专用垃圾收集装置的位置；

（12）隔离区/房机械通风布置图；

（13）空调系统原理图（含空调滤器等级及布置，如有）；

（14）生活污水和其他废水收集和消毒管路系统图；

（15）防疫安全管理手册；

（16）防疫物资储备方案（包括数量计算书）；

（17）隔离区/房空调机室布置图；

（18）空调系统设计说明书；

（19）空调系统管系原理（冷却水管系、冷/热媒水管系、加热管系和加湿管系等）（如有新增）；

（20）空调系统负荷计算书（如有新增）。

以上图纸资料应尽可能提供完工版，其中（2）～（5）应为船级社批准盖章版。

1.4.3 现场评估检查

1.4.3.1 确认船舶持有有效的船舶证书。

1.4.3.2 确认船舶完整稳性和破损稳性已按第2章2.2.1和2.2.2条要求进行评估并满足要求。

1.4.3.3 确认船舶已满足安全返港要求；或

1.4.3.4确认不需要满足安全返港要求的船舶已满足下述要求：

1.4.3.4.1 船舶已按第2章第2.3.2.1条要求重新核定船上总人数；

1.4.3.4.2 船上已指定临时安全区域，并满足送审图纸要求；

1.4.3.5 船上救生筏已满足第2章2.3.3条要求。

1.4.3.6 确认船上防疫安全管理满足第3章第3.1条要求。

1.4.3.7 确认船舶已按中国船级社《船舶防疫安全指南》规定被授予EPC 2或以上附加标志；或

1.4.3.8 确认本节1.4.2.1（11）～（20）所要求的图纸已经审查，满足3.2.2要求并现场检查满意。

1.4.3.9 确认本节1.4.2.1（10）所要求的图纸已经审查，船舶具备3.3.1～3.3.4条要求的对船舱空气质量进行监测的能力，并测试报警功能。

1.4.3.10 确认船上布置与经审查的本节1.4.2.1（8）所列防污染图纸资料一致。

1.4.3.11 确认公司和船舶持有第5章第1节、第2节要求的相关证书，制定的应急部署、航线计划、沟通机制符合海南邮轮海上游特点并得到有效实施。

1.4.3.12 确认船东与岸上服务机构签订的应急响应服务协议已报备主管部门。确认船上演习文件、疏散标识均有中文。

1.4.4 符合证明

1.4.4.1 满意完成上述图纸审查和现场评估检查，委托机构应为船舶签发符合证明。

1.4.4.2 符合证明有效期1年，船舶应在到期前接受委托机构进行的换证评估检查，确保与本导则要求有关的船舶布置未发生改变，且防疫及安全管理措施得到有效落实。检查满意后可签发新的符合证明。

# 第2章 船舶安全

## 第1节 一般要求

2.1.1 船舶应持有有效的满足适用国际航行客船的公约及其规则要求的船舶证书。

## 第2节 稳性

2.2.1 完整稳性

完整稳性按《国际航行海船法定检验技术规则（2014）》及其修改通报附则3（即“2008年国际完整稳性规则”）的要求进行评估，其气象衡准要求中风压P值应采用非限定航区的值。

2.2.2 破损稳性

2.2.2.1破损稳性按《国际航行海船法定检验技术规则（2014）》及2019修改通报第4篇“船舶安全”（即SOLAS 2020）的要求进行评估。或

2.2.2.2 破损稳性按《国际航行海船法定检验技术规则（2014）》第4篇“船舶安全”（即SOLAS 2009）的要求进行评估。或

2.2.2.3 破损稳性按《国际航行海船法定检验技术规则（2008）》第4篇“船舶安全”（即SOLAS 2004）的要求进行评估。

2.2.2.4仅按2.2.2.3的要求评估破损稳性的邮轮，应在距主管部门指定的1个或多个港口不超过200n mile的海域开展海上游业务。

## 第3节 事故后自存和撤离

2.3.1 确认船舶已满足安全返港的要求；或

2.3.2 不需满足安全返港要求的船舶，应按下述要求评估：

2.3.2.1 载客人数限制

核定的船上总人数应不多于扣除一只最前端的救生艇后的其余救生艇筏总容量，或增加相当于该救生艇容量的救生筏。

2.3.2.2 临时安全区域

2.3.2.2.1 应为事故后船上人员避难设置临时安全区域。临时安全区域应尽可能设置在起居处所内，不包括卫生间、盥洗室。但考虑到营运区域的任何限制和相关预期环境状况后，可允许将外部处所用作临时安全区域；

2.3.2.2.2 在考虑某个主竖区中的火灾事故时，只有在事故临界内的处所应视作不可使用。用于向临时安全区域维持基本服务且储存在未直接受到火灾事故影响并属于同一主竖区的处所内的食物、水和设备可视为仍然可用。

2.3.2.2.3 临时安全区域应为所有乘员提供下列基本服务，以确保乘客和船员的健康得以维持：

（1）临时安全区域可以是分布于船上的若干处所，最好布置在起居处所。人员所在的临时安全区域的面积大小，每人至少为1m2（按所考虑处所的甲板总表面积计算）。

（2）临时安全区域至少应提供每人每天3升饮用水。如为瓶装水，应确保在有效期内。

（3）临时安全区域至少应按人员数量提供必要的食物，可参照国际救生设备规则中对救生艇乘员的口粮标准。食物可为任何种类，包括干的食物。食物的储存应按需要分布，以使自临时安全区域有一条通道。

（4）水和食物的数量，需结合营运海域和特定航线的预期待救援时间及补给情况来确定。

（5）除船舶的医院或医疗中心外，船上还应在一个或多个临时安全区域内配备药品柜，作为医疗替代处所。其应在不同于医院或主要医疗中心的防火区，并易于到达。

（6）考虑到某一主竖区可能无法从内部通过，应为每个标识的临时安全区域或用作临时安全区域的区域提供通往救生设备的通道设施。

2.3.3 救生设备

未配备降落设备的救生筏，应为自扶正救生筏（额定乘员6人及以下的救生筏除外）或为带顶棚的两面可用救生筏。

## 第4节 替代设计

2.4.1 如船舶为满足本导则要求而改动布置、系统、设备等方面，因此产生替代设计，则应进行评估。

# 第3章 防疫安全

## 第1节 一般要求

3.1.1 邮轮应满足政府主管部门最新有关防疫要求，包括但不限于：

（1）交通运输部《客运场站和交通运输工具新冠肺炎分区分级防控指南》；

（2）交通运输部《船舶船员新冠肺炎疫情防控操作指南》。

3.1.2 邮轮上实施的防疫管理措施应包括但不限于：

（1）船员登轮、下轮及在船管理疫情防控措施；

（2）船上活动场所疫情管控措施；

（3）船岸交互时疫情管控机制；

（4）旅客来源防疫评估措施。

## 第2节 船舶防疫

3.2.1 邮轮应取得中国船级社按照《船舶防疫安全指南》授予的EPC 2或以上附加标志；或按下述3.2.2要求评估。

3.2.2 以下海上游邮轮防疫安全标准或经评估认可的等效措施。

3.2.2.1 定义

（1）隔离房：系指用于供船上传染性疾病确诊或疑似人群居住的舱室，包括其配备的独立或指定的专用卫生间。

（2）隔离区：系指当发生聚集性传染病疫情事件时，用于安置传染性疾病确诊或疑似人群的专门区域。

（3）居住区：系指船上配备不同卫生防护等级相对封闭的人员居住区域（含客房和船员舱室）。I类居住区仅考虑用于健康人群的安置。

（4）临时缓冲区域：系指船上选取的适当公共处所，作为传染病疫情事件发生后不同健康状况人群转移安置的临时缓冲区域。

（5）预防性消毒：系指未发现传染源情况下，对可能被病原体污染的物品、场所进行消毒。如公共场所消毒、饮水及餐具消毒等。

（6）随时消毒：系指对有传染源（传染性疾病确诊人群和与传染性疾病确诊人群存在密切接触人群）存在的场所，污染或使用过的物品及时进行的消毒处理。

（7）终末消毒：传染源离开后，对其可能污染的环境和物品进行的消毒处理。

（8）医疗废物：系指船上在医务诊疗过程及其相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其它危害性的废物，如一次性卫生用品、一次性医疗用品、一次性医疗器械、棉球、纱布、化验标本、过期药品、处理医疗废水的污泥等。

3.2.2.2 防疫安全保障

3.2.2.2.1 一般规定

3.2.2.2.1.1 为了向船上人员提供防疫安全保障条件，应采取适当传染病预防和应对措施包括日常管理、应急预案、食品/生活用水卫生、隔离、空气通风/净化、环境消毒、医疗废物处理和基本医疗条件配备等。

3.2.2.2.1.2 图纸资料

3.2.2.2.1.2.1 应将1.4.2.1（11）～（20）适用的图纸资料提交评估。

3.2.2.2.2 防疫安全要求

3.2.2.2.2.1 船上防疫物资储备

3.2.2.2.2.1.1 船上储备消毒剂、消毒器材、防护装备的品种和数量应保证日常和应急情况的需要。考虑应急情况的时间应按自航行中发生传染病疫情事件后，返航至母港的航程计算。储备数量应保有10%余量。储备物资种类和数量应在防疫安全管理手册中予以明确。

3.2.2.2.2.1.2 应为需要在用于安置传染性疾病确诊人群的专门区域或安置与传染性疾病确诊人群存在密切接触人群的专门区域工作的船员配备工作服、一次性工作帽、一次性手套和长袖加厚橡胶手套、防护服、KN95/N95/FFP2及以上颗粒物防护口罩或其他满足同等防护效果的口罩或医用防护口罩或动力送风过滤式呼吸器、防护面屏、护目镜、工作鞋或胶靴、防水靴套、防水围裙或防水隔离衣等。使用动力送风过滤式呼吸器时，根据消毒剂种类选配尘毒组合的滤毒盒或滤毒罐，做好消毒剂等化学品的防护。

3.2.2.2.2.1.3在用于安置健康人群的专门区域工作的船员开展消毒作业，应参照3.2.2.2.2.1.2条的要求配备个人防护物资。

3.2.2.2.2.1.4 应为对船上空调通风系统检修、日用给排水系统检修的工作人员配备专门的防护用品和消毒用品。

3.2.2.2.2.1.5 应为所有船上人员准备个人防护和消毒用品，包括KN95/N95/ FFP2及以上颗粒物防护口罩或其他满足同等防护效果的口罩或医用外科口罩、防护手套或一次性手套、护目镜、免洗消毒洗手液、消毒湿巾等。储备数量应能够满足自航行中发生传染病疫情事件后返航至母港的航渡阶段正常日常作业和个人防护的需要，并在此基础上保有15%储备余量。防护用品配备应适当考虑儿童和婴儿的需要。

3.2.2.2.2.1.6 应配备适当数量的便携式体温检测设备。

3.2.2.2.2.1.7 应配备适当数量的对患者呕吐物、排泄物、分泌物、血液进行采样的一次性工具和适用容器，以及保存装置。

3.2.2.2.2.1.8 船上的消毒液、酒精等易燃易爆、腐蚀性物品应规范储存和使用。

3.2.2.2.2.2  医务人员配备

3.2.2.2.2.2.1 船上应配有专职或兼职的医务人员，医务人员应定期接受多种传染病早期发现和处置的培训和演练。

3.2.2.2.2.2.2应具备24小时全天岸基传染病疾控医疗支持。

3.2.2.2.2.3 防疫安全管理

3.2.2.2.2.3.1 船上应备有根据本船实际情况和航线停靠港口的公共卫生安全情况制定的船上防疫安全管理手册。手册应至少包括但不限于：

（1）船上防疫安全管理体系人员岗位职责、名录及值班安排；

（2）岸基传染病疾控医疗支持联系方式；

（3）船员及船上工作人员防疫培训和演练计划；

（4）各区域日常卫生消毒计划；

（5）船上人员健康调查检测管理程序（含上船健康申报）；

（6）防疫物资管理制度及储备情况表；

（7）食品/生活用水卫生管理程序；

（8）空调通风系统维护消毒管理程序；

（9）生活污水系统维护消毒管理程序；

（10）隔离房/区和防疫设施的维护管理程序；

（11）隔离房/区废水处理程序（含设备及措施）；

（12）垃圾及医疗废物管理程序；

（13）易传播疾病动物防治措施；

（14）针对疫情的全面应急预案。

3.2.2.2.2.3.2 应对船员和船上工作人员进行传染病预防、应急处置、消毒相关知识和实际操作培训，并定期根据应急预案进行演练。

3.2.2.2.2.3.3 对航线港口常见易传播疾病的害虫、老鼠等动物应采取适当的防治措施。

3.2.2.2.2.3.4 船上应定时对住舱、公共场所、电梯、梯道、走廊、厕所等场所进行预防性消毒。

3.2.2.2.2.3.5 对于航行时间在4小时及以上的客船，应编制针对乘客的卫生防疫知识小册子，放在客舱和适当公共处所供取用。拍摄针对乘客的卫生防疫知识宣传片，在客舱、餐厅和其他适当公共处所周期性滚动播放。

3.2.2.2.2.3.6 通往隔离房的通道附近及隔离房通风系统排风口附近应设置临时安全警告。

3.2.2.2.2.4 医疗废物管理

3.2.2.2.2.4.1 船上医疗废物应按照船旗国和/或港口国主管当局卫生、防疫方面的相关规定进行分类收集和处理。

3.2.2.2.2.4.2 传染病确诊患者和疑似患者的生活垃圾应视作医疗废物。

3.2.2.2.2.5 厨房与餐厅

（1）应设有独立的专用食物处理区，且与其他公共处所或通道相隔。

（2）公共用具、食品加工处理及储存等用具应配有消毒设施或措施。

（3）厨房与餐厅的布置应考虑生熟食品的分开加工与存放，防止交叉污染。

（4）厨房应至少设有一个工作人员专用的洗手站（包括清洁用品及干燥设施）。

（5）应设有专用的垃圾桶/废物箱。

（6）供自取的食品，应设有展示罩或其他措施进行防护，并保持合适温度。

3.2.2.2.2.6 食品储存

（1）食品与有毒有害物质应分开存放，以免受其污染。

（2）食品储存条件适宜，满足食品生产的保质要求。

（3）疫情发生后，疑似被病原体污染的食物，应视作医疗废物处理。

3.2.2.2.2.7 饮用水

（1）饮用水水舱的建造材料和水管、阀门和设备等输运系统不应存在对饮用水有造成污染的可能。

（2）水管、阀门和设备等输运系统应有明显的识别标志，并有防回流装置。

（3）饮用水舱应配备采样检测装置，以定期采样检测。

3.2.2.2.2.8 垃圾、固体和医疗废物

（1）船上应配有标志清晰、专门盛装垃圾、固体和医疗废物的带盖容器或专用舱室。

（2）船上应配备无害化处理生活垃圾、剩余食物、固体废弃物的设施，以及生物医疗废物的处理设施或配备防生化塑料袋，专门储存医疗废物，靠泊后送岸处理。

3.2.2.2.2.9 医疗设施

（1）船上应设置医务室。

（2）船上应按世界卫生组织《国际船舶医疗指南》的要求配备基本的药品与医用器械。

（3）医疗设施应保持洁净、维护良好。医务室内应设有洗手站。

3.2.2.2.2.10 通往隔离房/区的通道附近及隔离房/区通风系统排风口附近应设置临时安全警告。

3.2.2.3 舱室布置

3.2.2.3.1 一般规定

3.2.2.3.1.1 一般要求

3.2.2.3.1.1.1 当发生传染病疫情事件后，船上应能通过隔离措施降低传染性疾病的传播风险。如将船上舱室分区设置，船上人员根据健康状况分区居住和活动，避免不同区域居住人员的非必要流动，以控制传染源、尽可能阻断传播途径。

3.2.2.3.2 舱室分隔

3.2.2.3.2.1 一般要求

3.2.2.3.2.1.1 邮轮应视舱室布置情况，根据应对传染病疫情事件的需要，设置I类居住区和隔离房或隔离区。航行时间在24小时及以上的船舶必须设置隔离区。I类居住区和隔离房/区的功用如下：

（1）I类居住区仅用于健康人群的居住和活动；

（2）隔离房/区用于在发生传染病疫情事件时，安置传染性疾病确诊或疑似人群。隔离区内可设医疗处所。

3.2.2.3.2.1.2 应在船上选取适当公共处所，作为传染病疫情事件发生后不同健康状况人群转移安置的临时缓冲区域。人员安置过程中应及时做好随时消毒措施、终末消毒措施和不同健康人群的有效隔离。

3.2.2.3.2.1.3 防疫安全管理手册中应包括满足本节要求的布置及措施。

3.2.2.3.2.2 隔离区布置

3.2.2.3.2.2.1隔离区位置应当位于船上相对独立、能设置独立出入口的区域。

3.2.2.3.2.2.2隔离区应采用甲板、门和从甲板延伸至甲板的舱壁等方式与I类居住区之间进行物理隔离。

3.2.2.3.2.2.3隔离区内分为清洁区、污染区，两区之间应当设置潜在污染区作为缓冲区。各区域功能和要求如下：

（1）清洁区：在隔离区一端设有医务人员（或必要的船员）出入口（或称通道）、可设医务人员更衣室、卫生间、淋浴间、清洁库房等，可设休息室、值班室，有条件的可设置专家会诊室和监控观察室。

（2）潜在污染区：

①该区可设医护办公室、治疗准备室及库房等，医护走廊及防护用品穿脱均位于此区；

②有条件的，分开设置防护用品的穿戴和脱卸；可采用同一走道的两个相邻房间，靠近清洁区的一间作为穿戴防护用品，接近污染区的为脱卸防护用品；也可以分设两个通道，将防护用品的穿戴和脱卸完全分开，条件不具备的，可在同一区域进行穿脱，穿戴靠近清洁区，脱卸靠近污染区，注意穿脱操作不同时进行。穿脱区域均设穿衣镜。

（3）污染区：

①污染区内可设置病房；

②应设有电话或报警装置；

③污染区内应设卫生间；

④应设传染性疾病确诊或疑似人群专用通道。

3.2.2.3.2.3 隔离区垃圾管理和废水处理

3.2.2.3.2.3.1 隔离区的垃圾应视作医疗废物，采用气密可洗容器或专用舱室进行收集。

3.2.2.3.2.3.2 隔离区的垃圾在送入船上专用舱室或移运岸上前应经无害化处理，如使用双层包装物封口包装和/或表面消毒处理等。

3.2.2.3.2.3.3 隔离区如单独设置专用舱室收集垃圾，该舱室应适度气密，采用负压通风，并定时消毒。

3.2.2.3.2.3.4 对于隔离区的废水（包括生活污水和灰水），应有合适措施防止交叉感染。如需排海或排至岸上，应注意船旗国和/或港口国主管当局卫生、防疫方面的相关规定。

3.2.2.3.2.3.5 隔离区的废水收集管路的设计和安装应能防止废水、气体或气味的回流。

3.2.2.3.2.3.6 隔离区的废水收集管路的透气管应引至通风良好的露天区域，且不应临近人员活动场所，否则应采用隔离装置。

3.2.2.3.2.4 隔离房的要求

3.2.2.3.2.4.1隔离房应满足以下要求：

（1）应为专用隔离房，与I类居住区之间存在物理隔离并尽量封闭。

（2）隔离房内应设有电话或报警装置。

（3）隔离房内应设有独立卫生间。

（4）隔离房的垃圾应视作医疗废物。

（5）隔离房的垃圾应采用气密可洗容器收集，在移运岸上前应经无害化处理，如使用双层包装物封口包装和/或表面消毒处理等。

（6）对于隔离房的废水（包括生活污水和灰水），应有合适措施防止交叉感染。如需排海或排至岸上，应注意船旗国和/或港口国主管当局卫生、防疫方面的相关规定。

（7）隔离房的废水收集管路的设计和安装应能防止废水、气体或气味的回流。

（8） 隔离房的废水收集管路的透气管应引至通风良好的露天区域，且不应临近人员活动场所，否则应采用隔离装置。

3.2.2.4 空调/通风系统

3.2.2.4.1 一般规定

3.2.2.4.1.1 一般要求

3.2.2.4.1.1.1  为降低传染性疾病通过空调/通风系统进行传播的风险，应采取有效措施降低室内空气中的病原体含量。如邮轮应在不同功能舱室和区域内采用适当的空调/通风方式或配备适当的空调/通风系统或/和适当的空气过滤系统。

3.2.2.4.1.2 定义

3.2.2.4.1.2.1 高中效空气过滤器：系指按照GB/T 14295规定的方法检验，对粒径大于等于0.5μm微粒的计数效率大于或等于70%而小于95%的过滤器，或满足等效国际标准的过滤器。

3.2.2.4.1.2.2亚高效空气过滤器：系指按照GB/T 14295规定的方法检验，对粒径大于等于0.5μm微粒的计数效率大于或等于95%而小于99.9%的过滤器，或满足等效国际标准的过滤器。

3.2.2.4.1.2.3高效空气过滤器：系指用于进行空气过滤且使用GB/T 6165规定的钠焰法检测，过滤效率不低于99.9%的空气过滤器，或满足等效国际标准的过滤器。

3.2.2.4.1.2.4超高效空气过滤器：系指用于进行空气过滤且使用GB/T 6165规定的计数法检测，过滤效率不低于99.999%的空气过滤器，或满足等效国际标准的过滤器。

3.2.2.4.2 空调/通风系统防疫安全要求

3.2.2.4.2.1 一般要求

3.2.2.4.2.1.1防疫安全管理手册中应包括不同疫情下的空调/通风系统使用方案，尽可能避免病原体通过空调/通风系统传播。

3.2.2.4.2.1.2若发生可能通过空气和气溶胶传播的传染性疾病疫情事件时，仍须使用空调系统，则空调系统至少应满足3.2.2.4.2.3条要求。

3.2.2.4.2.1.3隔离区/房的排（出）风口、污水透气管与送风系统的进风口不宜设置在同一侧；排（出）风口应直接通向船外。隔离区/房的排（出）风口应尽量远离所有进风口、窗、门和人员活动场所，一般直线距离应至少大于12m，且应高于其2m以上。也可采取委托机构认可的其他措施。

3.2.2.4.2.2 机械通风系统

3.2.2.4.2.2.1 Ｉ类居住区和隔离区/房应分别设置独立的通风系统。

3.2.2.4.2.2.2 隔离区/房的风管不得穿过其他区域，结构风管除外。或采用管道或结构将风管与其所穿过的其他区域进行有效气密隔绝。

（1）空气压力应当从Ｉ类居住区、隔离区/房依次降低。

（2）隔离区的通风布置或措施应能有效避免通过空气和气溶胶传播的传染性疾病病原体自污染区通过半污染区向清洁区的扩散传染。

3.2.2.4.2.3 空调系统

3.2.2.4.2.3.1 I类居住区和隔离区/房的空调系统应各自独立。

3.2.2.4.2.3.2 隔离区/房的风管不得穿过其他区域，结构风管除外。或采用管道或结构将风管与其所穿过的其他区域进行有效气密隔绝。

3.2.2.4.2.3.3 当发生可能通过空气和气溶胶传播的传染病疫情事件时，隔离区/房的空调/通风布置或措施应能有效避免对居住区扩散传染。如设置隔离区，空气流向应保持定向流，由低风险区域流向高风险区域，危险等级由高到低为隔离区、I类居住区，隔离区内部危险等级由高到低为污染区、半污染区、清洁区。

3.2.2.4.2.3.4 空调系统和管路设计应使区域内每个房间能够独立回风，或对空调系统送风口和回风口配备高中效（含）以上空气过滤器。

3.2.2.5 图纸评估和现场检查

3.2.2.5.1 邮轮应先按上述3.2.2.2.1.2要求提交图纸供评估，待图纸评估完成后现场评估检查。

## 第3节 船舱空气监测

3.3.1  邮轮应至少在餐厅或娱乐场所等公共场所配置空气质量和生物危害因素监测设备，设备应能够设定阈值，并在超出阈值时发出警报。

3.3.2  船舱空气质量和生物危害因素监测因子包括：

（1）空气中颗粒物浓度，包括可吸入颗粒物PM10和细颗粒物PM2.5的浓度；

（2）空气中污染物浓度，包括由于船舶建造、改建或舾装产生的影响船员和乘客身体健康的甲醛、苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机物浓度；

（3）空气中生物气溶胶粒子（呼吸道传染性疾病病毒传播的媒介之一）浓度，主要指空气中菌落总数。

3.3.3  监测因子的阈值要求：

表1  空气质量和生物危害因素监测因子阈值要求

| 监测因子 | 单位 | 平均时间 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气中颗粒物浓度 | PM10 | μg/m3 | 1hr | ≤150 |
|  | PM2.5 | μg/m3 | 1hr | ≤75 |
| 空气中污染物浓度 | 甲醛 | mg/m3 | 1hr | ≤0.10 |
|  | 苯 | mg/m3 | 1hr | ≤0.11 |
|  | 甲苯 | mg/m3 | 1hr | ≤0.20 |
|  | 二甲苯 | mg/m3 | 1hr | ≤0.20 |
|  | 总挥发性有机化合物（TVOC） | mg/m3 | 1hr | ≤0.60 |
| 生物气溶胶 | 菌落总数 | cfu/m3 | — | ≤1500 |

3.3.4  邮轮应制定监测计划，在整个航行过程中，在人员聚集的重点时段对公共场所的空气质量和生物危害因素进行监测，对超出阈值报警的采取相应的处理措施。

# 第4章 环境保护

## 第1节 一般要求

4.1.1 船舶在有特殊防污染要求的海域航行时，应遵守国家及地方政府的有关规定。

4.1.2 除本章另有规定外，船舶的防污染方面应当满足《船舶水污染排放控制标准（GB3552-2018）》等有关要求。

## 第2节 防止生态环境敏感区污染

4.2.1 在距湿地、沙坝、沙滩、潟湖、岩礁、珊瑚礁自然保护区、半封闭海湾等生态环境敏感区3n mile（含）以内，船舶禁止排放油污水、生活污水、灰水、开式废气清洗系统洗涤水（如有），禁止倾倒废弃物和垃圾入海。

4.2.2在距本节4.2.1条涉及的生态环境敏感区1n mile（含）内，船舶禁止排放经认可的生活污水处理装置处理后的生活污水；在距本节4.2.1条涉及的生态环境敏感区1至3n mile（含）内，船舶可在航行过程中，排放经认可的生活污水处理装置处理后的生活污水。

4.2.3在距本节4.2.1条涉及的生态环境敏感区3至12n mile（含）内，船舶产生的生活污水应使用经认可的装置打碎和消毒处理后，以《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第5篇第5章中规定的中等速率在航行中排放。

4.2.4在距本节4.2.1条涉及的生态环境敏感区3至12n mile（含）内，船舶产生的灰水应以《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第5篇第5章中规定的中等速率在航行中排放。

4.2.5船舶应结合营运情况，并考虑人数和其它相关因素，设有足够的合适舱柜存储船上产生的油污水、生活污水、灰水和开式废气清洗系统洗涤水（如有），以满足在距本节4.2.1条涉及的生态环境敏感区3n mile（含）以内的禁排需要。

4.2.6 如无法提供其它明确的证明文件或适用计算外，用于存放含油舱底水的舱柜容量，可参照下述计算方法：

（1）P≤1000kW时，舱柜容积不小于4m3；

（2）1000kW＜P≤20000kW时，舱柜容积不小于P/250 m3；

（3）P＞20000kW时，舱柜容积不小于40+P/500 m3。

注：上述P为主机功率（kW）

4.2.7如无法提供其它明确的证明文件或适用计算外，用于存放生活污水和经处理后的生活污水的舱柜容量，可参照下述计算方法：

（1）船舶至可以排放地点的航行时间超过24h时，每人每昼夜按70L计算；

（2）当时间间隔在8h至24h之间时（含24h），每人按35L计算；

（3）当时间间隔在4h至8h之间时（含8h），每人按18L计算；

（4）当时间间隔在1h至4h之间时（含4h），每人按9L计算；

（5）当时间间隔在1h以下时（含1h），每人按6L计算；

如果船舶安装的便器为真空冲洗式，则上述不同时间间隔对应的计算值可减半。

4.2.8如无法提供其它明确的证明文件或适用计算外，用于存放灰水的舱柜容量，可根据船上的人数，以每人每天125L的产生量计算。

4.2.9如生活污水、经处理后的生活污水和灰水共用储存舱柜，则舱柜舱容应为这些污水所需存储舱柜容积的总和。

4.2.10 船舶应结合营运情况，设有足够的废弃物和垃圾存储设施或处所，以满足在距本节4.2.1条涉及的生态环境敏感区3 n mile（含）以内的禁排需要。用于储存废弃物和垃圾的设施或处所，应能避免因风浪或雨水导致废弃物和垃圾排海。

# 第5章 安全管理

## 第1节 岸上措施

5.1.1 对邮轮负有船舶安全管理体系义务和责任的公司，应持有船旗国主管机关或其认可组织签发的有效公司安全管理符合声明（DOC），并根据海南海上游航线特点制定相应的应急部署及实施。

5.1.2在应急部署中应明确船舶可能发生的潜在应急情况，包括且不限于火灾、爆炸、搁浅、船体破损、恶劣天气、人员伤亡、动力丧失、环境污染事故、紧急撤离等，建立相应的应急预案和岸基响应程序，并根据应急预案在公司内部组织培训、演练等方式实施。

5.1.3 海上游业务经营人应制定航线计划，并对港口码头、航线与邮轮的适配性进行评估。

## 5.1.4 海上游业务经营人应制定与有关主管机构的沟通机制，以确保应急部署的有效实施。

## 第2节 船上措施

5.2.1 邮轮应持有船旗国主管机关或其认可组织签发的有效船舶安全管理证书（SMC）和船舶保安证书（ISSC）。海上游业务经营人应根据海南海上游航线特点制定相应的包括防疫措施在内的应急部署及实施。

5.2.2在应急部署中应明确可能发生的潜在应急情况，包括且不限于火灾、爆炸、搁浅、船体破损、恶劣天气、人员伤亡、动力丧失、环境污染事故、紧急撤离、疫情防控突发事件等，建立相应的应急预案和船上响应程序，并根据应急预案在船上组织培训、演练等方式实施。

## 第3节 应急响应

5.3.1邮轮应备有快速接入稳性和剩余结构强度岸基电脑计算程序的装置即船舶应急响应服务系统，船东应按照《关于强制实施船舶应急响应服务系统的通知》（厅海字〔2007〕162号）的规定，与岸上服务机构签订应急响应服务协议，并报备海南省相关主管机构。

5.3.2 相关演习文件、旅客应急疏散标识增加中文。

# 附件

海南邮轮港口中资方便旗邮轮海上游疫情防控

和安全运营风险评估

符合证明

编号：

本证明签发给	                 （船名）

船舶编号或呼号

国际海事组织编号

船旗国

船籍港

总吨位

建造日期

核定总人数

航行限制

兹证明 上述船舶依照《海南邮轮港口中资方便旗邮轮海上游疫情防控和安全运营风险评估》进行了评估并符合要求。

本证明有效期至               ，但应持续符合《海南邮轮港口中资方便旗邮轮海上游疫情防控和安全运营风险评估》的各项要求。

签发机构（盖章）：

签发时间：